Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
от 5 марта 2008 г. N 131

Об утверждении Методических рекомендаций по осуществлению идентификации опасных производственных объектов

По заключению Минюста РФ от 24 апреля 2008 г. N 01/4055-АБ настоящий приказ не нуждается в государственной регистрации

В соответствии с Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 401 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 32, ст. 3348; 2006, N 5, ст. 544; N 23, ст. 2527, N 52 (ч. III, ст. 5587), приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Методические рекомендации по осуществлению идентификации опасных производственных объектов.

2. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.

Руководитель             К.Б. Пуликовский

Методические рекомендации по осуществлению идентификации опасных производственных объектов

1. Настоящие рекомендации разработаны в целях методического обеспечения проверки правильности идентификации опасных производственных объектов, осуществляемой органами Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору * в соответствии с "Административным регламентом исполнения государственной функции по регистрации опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов" **, утвержденным приказом Ростехнадзора от 4 сентября 2007 г. N 606 и зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации (регистрационный N 10224 от 1 октября 2007 г.).

2. Методические рекомендации разъясняют и конкретизируют основные принципы идентификации опасных производственных объектов и предназначены для специалистов Ростехнадзора.

Проверка правильности идентификации опасных производственных объектов осуществляется органами Ростехнадзора на стадии рассмотрения сведений об идентификации опасных производственных объектов, представляемых в органы Ростехнадзора организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты ***, при регистрации или при перерегистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов.

3. Правильность проведения идентификации опасных производственных объектов проверяется в части:

- соблюдения общих требований к идентификации опасных производственных объектов, а также соответствия признаков опасности объекта и типа объекта критериям, предусмотренным Административным регламентом;

- соответствия наименования опасного производственного объекта наименованиям, предусмотренным Перечнем типовых видов опасных производственных объектов ( приложение N 1);

- представления информации о видах деятельности, на осуществление которых требуются лицензии при эксплуатации опасных производственных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- соответствия информации, связанной с идентификацией опасных производственных объектов, состав которых предусмотрен в приложении N 2.

4. При осуществлении проверки правильности идентификации опасных производственных объектов применяется принцип экстерриториальности регистрации опасных производственных объектов, расположенных на территории нескольких субъектов Российской Федерации и эксплуатируемых одним юридическим лицом, при этом Свидетельство о регистрации опасных производственных объектов оформляется органом Ростехнадзора по месту государственной регистрации эксплуатирующей организации (юридического лица).

Государственный надзор за выполнением требований промышленной безопасности, а также контроль за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий осуществляется территориальным органом Ростехнадзора по месту нахождения объекта.

5. В целях исключения дублирования, идентификация опасных производственных объектов, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, которым в установленном порядке предоставлено право проводить регистрацию этих объектов, осуществляется этими органами при необходимости с привлечением органов Ростехнадзора.

6. При осуществлении проверки правильности идентификации опасных производственных объектов рекомендуется обращать внимание на:

- конкретизацию наименования объекта с учетом его назначения;

- исключение повторения наименования эксплуатирующей организации в наименовании опасного производственного объекта;

- использование критериев и особенностей идентификации опасных производственных объектов, предусмотренных Перечнем типовых видов опасных производственных объектов.

7. Данные об идентификации опасных производственных объектов представляются территориальными органами Ростехнадзора ежеквартально в электронном виде в составе сведений о ходе регистрации (перерегистрации) объектов и внесенных изменениях в государственном реестре опасных производственных объектов по установленной в Ростехнадзоре форме отчетности.

8. Мониторинг данных об идентификации опасных производственных объектов осуществляется управлениями центрального аппарата Ростехнадзора.

Общую координацию межотраслевых вопросов, связанных с идентификацией опасных производственных объектов осуществляет управление центрального аппарата, ответственное за ведение государственного реестра опасных производственных объектов.

________________________

* - далее по тексту - Ростехнадзор

** - далее по тексту - Административный регламент

*** - далее по тексту - эксплуатирующая организация

Приложение 1

Перечень типовых видов опасных производственных объектов для целей регистрации в государственном реестре

| Наименование объекта | Признаки опасности | Тип объекта | Границы объекта | Особенности идентификации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Опасные производственные объекты угольной, сланцевой и торфяной промышленности |
| Шахта угольная | 2.1.,2.2., 2.3.и 2.5. | 3.2. | Границы горного отвода | Идентифицируются по признаку ведения горных работ и использования взрывчатых материалов на местах производства взрывных работ. Склады взрывчатых материалов идентифицируются отдельно. Объекты общепромышленного назначения в границах земельного отвода идентифицируются отдельно |
| Шахта сланцевая |  |  |  |  |
| Гидрошахта |  |  |  |  |
| Участок шахтостроительный (специализированный) |  |  |  |  |
| Разрез угольный |  |  |  |  |
| Разрез сланцевый |  |  |  |  |
| Участок отвала пород | 2.5. | 3.3. | Границы земельного отвода | Идентифицируется по признаку ведения горных работ. |
| Площадка (цех, участок) брикетирования бурого угля | 2.1, 2.2, 2.5. | 3.2. или 3.3 * | Границы земельного отвода. | Идентифицируются по признаку ведения работ по обогащению полезных ископаемых и использования опасных веществ. Объекты общепромышленного назначения в границах земельного отвода идентифицируются отдельно. |
| Площадка (цех, участок) обогащения угля |  |  |  |  |
| Площадка (цех, участок) обогащения сланца |  |  |  |  |
| Хвостохранилище (шламохранилище) | 2.1, 2.5. |  |  | Идентифицируются по признаку ведения работ по обогащению полезных ископаемых, а также отдельно для целей регистрации в регистре гидротехнических сооружений. |
| Участок по добыче торфа | 2.1, 2.5. | 3.2. | Границы горного отвода. | Идентифицируется по признаку ведения горных работ и наличию опасного вещества. Объекты общепромышленного назначения в границах земельного отвода идентифицируются отдельно. |
| 2. Опасные производственные объекты горнорудной и нерудной промышленности |
| 2.1. Опасные производственные объекты добычи и обогащения цветных металлов и золота |
| Рудник | 2.1., 2.2., 2.3., 2.5. | 3.2. или 3.3 * | Границы горного отвода | Идентифицируются по признаку ведения горных работ и использования взрывчатых веществ на местах производства взрывных работ, а также использования опасных веществ. Склады, пункты изготовления и площадки погрузки-разгрузки взрывчатых материалов идентифицируются отдельно. Объекты общепромышленного назначения в границах земельного отвода идентифицируются отдельно. |
| Прииск |  |  |  |  |
| Участок (полигон) старательской добычи |  |  |  |  |
| Участок горного капитального строительства (специализированный) |  |  |  |  |
| Карьер |  |  |  |  |
| Фабрика (участок, цех) обогатительная цветных металлов | 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 | 3.2. или 3.3 * | Границы земельного отвода. | Идентифицируются по признаку ведения работ по обогащению, а также использования опасных веществ. Объекты общепромышленного назначения в границах земельного отвода идентифицируются отдельно. |
| Площадка (участок, цех) извлечения золота |  |  |  |  |
| Площадка (участок) глиноземного завода |  |  |  |  |
| Фабрика (участок, цех) дробильно-сортировочный |  |  |  |  |
| Фабрика (комплекс) дробильно-сортировочный для закладки выработанного пространства |  |  |  |  |
| Xвостохранилище (шламохранилище) | 2.1, 2.5. | 3.2 или 3.3. * | Границы земельного отвода | Идентифицируются по признаку ведения работ по обогащению полезных ископаемых, а также использования опасных веществ. Идентифицируются также отдельно для целей регистрации в регистре гидротехнических сооружений. |
| Участок (площадка) шлакоотвала | 2.1, 2.5. | 3.2. | Границы земельного отвода | Идентифицируются по признаку ведения горных работ и использования взрывчатых материалов на местах производства взрывных работ. |
| Участок (площадка) кучного выщелачивания | 2.1, 2.5. | 3.2. | Границы земельного отвода | Идентифицируются по признаку ведения горных работ, работ по обогащению полезных ископаемых, а также использования опасных веществ. |
| 2.2. Опасные производственные объекты добычи и обогащения рудного сырья черных металлов |
| Рудник с подземным способом разработки | 2.1., 2.2., 2.3., 2.5. | 3.2. | Границы горного отвода | Идентифицируются по признаку ведения горных работ и использования взрывчатых материалов на местах производства взрывных работ. Склады, пункты изготовления и площадки погрузки-разгрузки взрывчатых материалов идентифицируются отдельно. Объекты общепромышленного назначения в границах земельного отвода идентифицируются отдельно. |
| Рудник с открытым способом разработки (карьер) |  |  |  |  |
| Участок горного капитального строительства (специализированный) |  |  |  |  |
| Фабрика (участок, цех) агломерационная | 2.2., 2.3., 2.5. | 3.3. | Границы земельного отвода. | Идентифицируются по признаку ведения работ по обогащению (в том числе дроблением) полезных ископаемых. Объекты общепромышленного назначения в границах земельного отвода идентифицируются отдельно. |
| Фабрика (участок, цех) обогащения рудного сырья черных металлов |  |  |  |  |
| Фабрика (участок, цех) окомкования концентрата |  |  |  |  |
| Фабрика (участок, цех) дробильно-сортировочная |  |  |  |  |
| Фабрика (комплекс) дробильно-сортировочная для закладки выработанного пространства |  |  |  |  |
| Хвостохранилище (шламохранилище) | 2.1, 2.5. | 3.2 или 3.3. * | Границы земельного отвода | Идентифицируются по признаку ведения работ по обогащению полезных ископаемых, а также использования опасных веществ. Идентифицируются также отдельно для целей регистрации в регистре гидротехнических сооружений. |
| 2.3. Опасные производственные объекты добычи и обогащения сырья горно-химической промышленности |
| Рудник с подземным способом разработки | 2.1., 2.2., 2.3. и 2.5. | 3.2. | Границы горного отвода. | Идентифицируются по признаку ведения горных работ и использования взрывчатых материалов на местах производства взрывных работ. Склады, пункты изготовления и площадки погрузки-разгрузки взрывчатых материалов идентифицируются отдельно. Объекты общепромышленного назначения в границах земельного отвода идентифицируются отдельно. |
| Рудник с открытым способом разработки (карьер) |  |  |  |  |
| Участок горного капитального строительства (специализированный) |  |  |  |  |
| Площадка (участок) солепромысла | 2.2, 2.3, 2.5 | 3.3. |  | Идентифицируются по признаку ведения горных работ и работ по обогащению. |
| Фабрика (участок, цех) обогащения горнохимического сырья | 2.1, 2.2, 2.3, 2.5. | 3.2. или 3.3 * | Границы земельного отвода | Идентифицируются по признаку ведения работ по обогащению (в том числе дроблением) полезных ископаемых, а также использования опасных веществ. Объекты общепромышленного назначения в границах земельного отвода идентифицируются отдельно. |
| Фабрика (участок, цех) дробильно-сортировочная |  |  |  |  |
| Фабрика (комплекс) дробильно-сортировочная для закладки выработанного пространства |  |  |  |  |
| Хвостохранилище (шламохранилище) |  |  | Границы земельного отвода | Идентифицируются также отдельно для целей регистрации в регистре гидротехнических сооружений |
| 2.4. Опасные производственные объекты добычи и переработки сырья строительных материалов |
| Рудник | 2.1., 2.2., 2.3. и 2.5. | 3.2.или 3.3 * | Границы горного отвода | Идентифицируются по признаку ведения горных работ и использования взрывчатых материалов на местах производства взрывных работ. |
| Карьер |  |  |  | Склады, пункты изготовления и площадки погрузки-разгрузки взрывчатых материалов идентифицируются отдельно. Объекты общепромышленного назначения в границах земельного отвода идентифицируются отдельно. |
| Участок добычи сырья *(1) | 2.5 | 3.3 |  |  |
| Участок подготовки строительного сырья |  |  |  |  |
| Площадка (участок, цех) дробильно-сортировочная | 2.2, 2.3, 2.5 | 3.3. | Границы земельного отвода. | Идентифицируются по признаку ведения работ по обогащению(том числе дроблением). Объекты общепромышленного назначения в границах земельного отвода идентифицируются отдельно. |
| Участок получения клинкера |  |  |  |  |
| 2.5. Опасные производственные объекты строительства подземных гидротехнических, транспортных и специальных сооружений. |
| Участок гидротехнического строительства | 2.1., 2.2., 2.3, 2.5. | 3.2. | Границы горного отвода | Идентифицируются по признаку ведения горных работ и использования взрывчатых материалов на местах производства взрывных работ. Склады, пункты изготовления и площадки погрузки-разгрузки взрывчатых материалов идентифицируются отдельно. Объекты общепромышленного назначения в границах земельного отвода идентифицируются отдельно. |
| Участок транспортного строительства |  |  |  |  |
| Участок специального строительства |  |  |  |  |
| 2.6. Опасные производственные объекты, размещенные в естественных подземных полостях или отработанных горных выработках |
| Название объекта, размещенного в отработанной горной выработке | 2 1 ***, 2.2., 2.3, 2.5. | 3 2 ***, 3,3. | Границы горного отвода. | Идентифицируются по признаку ведения работ в подземных условиях. |
| Название объекта, размещенного в естественной подземной полости |  |  |  |  |
| 3. Опасные производственные объекты, на которых хранятся, получаются и используются взрывчатые вещества |
| Склад взрывчатых материалов | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.1. или 3.2. ** | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку хранения взрывчатых материалов. При определении количества опасного вещества следует исходить из паспортной (расчетной) вместимости склада. |
| Хранилище взрывчатых материалов в составе склада БМ |  |  |  |  |
| Цех, участок, пункт изготовления (подготовки) взрывчатых материалов *(2) | 2.1., 2.2, 2.3 | 3.1. или 3.2 ** | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку получения хранения взрывчатых материалов. При определении количества опасного вещества следует исходить из массы активного заряда, принимаемой для расчета безопасных расстояний (границы) опасной зоны. |
| Площадка погрузки-разгрузки взрывчатых материалов | 2.1., 2.3. | 3.1. или 3.2 ** | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку транспортирования взрывчатых материалов. При определении количества опасного вещества следует исходить из максимального количества БМ, находящегося на площадке. |
| Площадка (цех, участок) утилизации (переработки) взрывчатых материалов | 2.1., 2.2, 2.3. | 3.1 или 3 2 ** | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку переработки и уничтожения взрывчатых материалов. |
| Полигон, испытательная площадка *(3) |  |  |  | Идентифицируются по признаку использования взрывчатых материалов |
| 4. Опасные производственные объекты нефтегазодобывающего комплекса |
| Участок ведения буровых работ *(4) | 2.1, 2.2, 2.3 и 2.5. | 3.2. | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку ведения горных работ и получения опасных веществ |
| Цех (участок и т.п.) технического обслуживания установок для ремонта скважин *(5) |  |  |  | Идентифицируются по признаку ведения горных работ и получения опасных веществ |
| Фонд скважин *(6) | 2.1., 2.2. | 3.2. | Границы горного отвода | Идентифицируется по признаку получения опасных веществ |
| Участок предварительной подготовки нефти | 2.1., 2.2., 2.3. | 3.1. или 2.2 ** | Границы земельного отвода | Идентифицируется по признаку переработки и транспортирования опасных веществ. При определении количества опасного вещества следует исходить из фактической производительности. |
| Площадка дожимной насосной станции |  |  |  |  |
| Пункт подготовки и сбора нефти |  |  |  |  |
| Парк резервуарный (промысловый) | 2.1., 2.2. | 3.1. или 3.2. ** | Границы земельного отвода | Идентифицируется по признаку хранения опасных веществ. При определении количества опасного вещества следует исходить из проектной емкости парка. |
| Площадка станции компрессорной (промысловой) | 2.1., 2.2., 2.3. | 3.2. | Границы земельного отвода | Идентифицируется по признаку использования и транспортирования опасных веществ. При определении количества опасного вещества следует исходить из проектной емкости парка. |
| Участок комплексной подготовки газа | 2.1., 2.2. | 3.2. | Границы земельного отвода | Идентифицируется по признаку переработки и транспортирования опасных веществ. При определении количества опасного вещества следует исходить из проектной емкости парка. |
| Подземное хранилище газа *(7) | 2.1., 2.2. и 2.5. | 3.1. | Контур распространения газовой залежи | Идентифицируется по признаку хранения опасных веществ. |
| Площадка (цех, установка) газоперерабатывающего завода *(8) | 2.1., 2.2., 2.3. | 3.1. или 3.2. | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку переработки опасных веществ. При определении количества опасных веществ, следует исходить из проектной производительности завода. |
| Система промысловых (межпромысловых) трубопроводов куста (площади, месторождения) | 2.1., 2.2 | 3.2. | Границы земельного отвода | Идентифицируется по признаку транспортирования опасных веществ. |
| Платформа стационарная (морская) | 2.1., 2.2., 2.3., 2.5. | 3.1. или 3.2. | Границы платформы | Идентифицируется по признаку получения опасных веществ. При определении количества опасных веществ, следует исходить из проектной производительности. |
| Площадка буровой установки (плавучая, включая буровые суда) | 2.1., 2.2, 2.3., 2.5. | 3.2. | Границы буровой платформы, бурового судна | Идентифицируется по признаку ведения горных работ, наличия опасных веществ |
| 5. Опасные производственные объекты магистрального трубопроводного транспорта |
| Участок магистрального газопровода *(9) | 2.1., 2.2 | 3.1. или 3.2. | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку хранения и транспортирования опасных веществ. |
| Площадка компрессорной станции | 2.1., 2.2, 2.3. |  |  |  |
| Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция |  |  |  |  |
| Станция газораспределительная |  |  |  |  |
| Участок магистрального продуктопровода, нефтепровода, аммиакопровода *(10) | 2.1., 2.2., | 3.1. или 3.2. | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку хранения и транспортирования опасных веществ. |
| Парк резервуарный магистрального продуктопровода, нефтепровода, аммиакопровода |  |  |  |  |
| Площадка станции насосной магистрального продуктопровода, нефтепровода, аммиакопровода | 2.1., 2.2., |  |  |  |
| Площадка сливо-наливного терминала (эстакады) *(11) | 2.1, 2.2. | 3.2 | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку хранения и транспортирования опасных веществ. |
| 6. Опасные производственные объекты геологоразведочных и геофизических работ при разработке и разведке месторождений |
| Участок (партия) геологоразведочных (геофизических) работ | 2.1, 2.2., 2.3., 2.5. | 3.2. или 3.3. ** | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку ведения горных работ, а также использование взрывчатых материалов на местах производства взрывных работ, использование грузоподъемных механизмов и оборудования, работающего под давлением свыше 0.07 МПа. Склады ВВ идентифицируются отдельно. |
| 7. Опасные производственные объекты химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, а также других взрывопожароопасных и вредных производств |
| Цех, участок, площадка производства (установки) *(12) | 2.1., 2.2., 2.3. | 3.1. или 3.2. ** | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признакам получения, использования, переработки, образования опасных веществ. При определении количества следует исходить из общего объема опасных веществ, участвующих в технологических процессах. |
| База товарно-сырьевая, *(13) | 2.1., 2.2., 2.3. | 3.1. или 3.2. ** | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку хранения и транспортирования опасных веществ. При определении количества опасных веществ следует исходить из проекта |
| Продуктопровод | 2.1. | 3.1. или 3.2 ** | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку хранения и транспортирования опасных веществ. |
| Шламонакопитель (пруд-накопитель) | 2.1. | 3.1. или 3.2. ** | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку хранения опасных веществ. Идентифицируются также отдельно для целей регистрации в регистре гидротехнических сооружений. При определении количества опасных веществ следует исходить из проекта. |
| Площадка воздухоразделительной установки | 2.1., 2.2., 2.3. | 3.1. или 3.2. ** | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку наличия и получения опасных веществ. |
| Площадка установки получения (водорода, кислорода, азота и др.) *(14) |  |  |  |  |
| Склад сырьевой *(15) |  |  |  | Идентифицируется по признаку хранения и транспортирования опасных веществ. При определении количества опасных веществ следует исходить из проекта. |
| Склад полупродуктов *(14) |  |  |  |  |
| Склад готовой продукции *(14) |  |  |  |  |
| 8. Опасные производственные объекты нефтепродуктообеспечения |
| Площадка нефтебазы (склада, парка, комплекса) по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов *(14) | 2.1.2.2 | 3.1. или 3.2 ** | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку хранения и транспортирования опасных веществ. При определении количества опасных веществ следует исходить из проекта. |
| Склад ГСМ |  |  |  |  |
| Группа резервуаров и сливо-наливных устройств" *(16) |  |  |  |  |
| Площадка АЗС (или многотопливной АЗС) |  |  |  |  |
| 9. Опасные производственные объекты систем водоподготовки |
| Склад хлора *(17) | 2.1., 2.2 | 3.1. или 3.2 ** | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку хранения и транспортирования опасных веществ. При определении количества опасных веществ следует исходить из проекта. |
| Площадка (цех, участок) подготовки воды |  |  |  |  |
| 10. Опасные производственные объекты пищевой и масложировой промышленности |
| Аммиачно-холодильная установка | 2.1., 2.2, | 3.1. или 3.2. ** | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку наличия опасных веществ. При определении количества опасных веществ следует исходить из проекта. |
| Площадка (цех) маслоэкстракционного производства *(18) | 2.1., 2.2., 2.3. |  |  |  |
| Площадка (цех) производства спирта |  |  |  |  |
| Площадка (цех) производства рафинирования и дезодорации растительного масла |  |  |  |  |
| Площадка (цех) производства гидрогенизации жиров |  |  |  |  |
| XI. Опасные производственные объекты газоснабжения |
| XI.1. Опасные производственные объекты хранения сжиженных углеводородных газов |
| База хранения (кустовая) | 2.1., 2.2., 2.3 | 3.1. или 3 2 ** |  | Идентифицируется по признаку хранения и транспортирования опасных веществ. При определении количества опасных веществ следует исходить из проекта. |
| Станция газонаполнительная |  |  |  |  |
| Пункт газонаполнительный |  |  |  |  |
| Установка баллонная групповая *(19) | 2.1., 2.2 |  |  |  |
| Установка резервуарная *(20) |  |  |  |  |
| 11.2. Опасные производственные объекты системы газораспределения природного углеводородного газа |
| Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая *(21) | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.2. | Границы территории административных единиц, на которых расположены системы газоснабжения *(2) | Идентифицируется по признаку использования и транспортирования опасных веществ. |
| XI.3. Опасные производственные объекты газопотребления природного и сжиженного углеводородного газа |
| Система газопотребления предприятия *(22) | 2.1, 2.2., 2.3 | 3.2. | Границы территории организации | Идентифицируется по признаку использования и транспортирования опасных веществ |
| Система теплоснабжения *(23) | 2.1, 2.2. | 3.2. | Границы территории административной зоны обслуживания организации | Идентифицируется по признаку использования и транспортирования опасных веществ |
| 12. Опасные производственные объекты тепло- и электроэнергетики, другие опасные производственные |
| Площадка главного корпуса ТЭЦ (ГРЭС) *(24) | 2.1, 2.2., 2.3, | 3.1. или 3.2 ** | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку наличия опасного вещества и использования оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 ° С, а также использования опасных веществ |
| Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ (ГРЭС) *(25) |  |  |  |  |
| Топливное хозяйство ТЭЦ (ГРЭС) *(26) |  |  |  |  |
| Пиковые водогрейные котельные ТЭЦ (ГРЭС) *(27) | 2.2. | 3.3. | Контуры здания котельной | Идентифицируется по признаку использования оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 °С |
| Котельная *(28) |  |  |  |  |
| Группа котельных *(29) |  |  | Границы административной единицы территории, обслуживаемой организацией *(23) |  |
| Участок трубопроводов теплосети *(30) |  |  |  |  |
| Цех (участок, площадка) организации *(31) |  |  | Границы опасной зоны |  |
| Площадка хранения мазутного топлива | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.1 * или 3.2 | Границы опасной зоны | Идентифицируется наличия опасного вещества и использования оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 °С, а также использования опасного вещества |
| Площадка дизельной подстанции (с учетом резервного топлива) |  |  |  |  |
| Площадка трансформаторной подстанции (учетом емкостей резервного трансформаторного масла) |  |  |  |  |
| 13. Опасные производственные объекты металлургической промышленности |
| 13.1. Опасные производственные объекты производства черных металлов |
| 13.1.1. Производства чугуна |
| Площадка доменного цеха | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. | 3.2. | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку получения расплавов черных металлов, использование токсичных веществ |
| 13.1.2. Производства стали и проката |
| Цех (участок) мартеновский | 2.1, 2.2., 2.3, 2.4. | 3.2. | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку получения расплавов черных металлов, использование воспламеняющих газов, опасных веществ |
| Цех (участок) конвертерный |  |  |  |  |
| Цех (участок) электросталеплавильный |  | 3.2 или 3.3 *** |  |  |
| Цех по производству проката | 2.1, 2.2., 2.3. | 3.2. | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку использования воспламеняющихся газов и токсичных веществ |
| Цех по производству труб |  |  |  |  |
| Цех по производству металлизированных окатышей и брикетов |  |  |  |  |
| Цех сталепроволочного производства |  |  |  |  |
| 13.1.3. Производства ферросплавов и огнеупоров |
| Цех (участок) по производству ферросплавов | 2.1, 2.2., 2.3., 2.4. | 3.2. | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку получения расплавов черных металлов и сплавов на их основе, а также наличия опасных веществ |
| 13.1.4. Производство агломерата |
| Цех (участок) агломерации | 2.1, 2.2., 2.3, 2.4. | 3.2. | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку получения расплавов, а также наличия опасных веществ |
| 13.2. Опасные производственные объекты производства цветных металлов |
| 13.2.1. Производства алюминия и магния, кристаллического кремния и электротермического силумина |
| Цех (участок) электролиза алюминия | 2.1, 2.2., 2.3, 2.4 | 3.2. | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку получения расплавов цветных металлов, а также наличия опасных веществ |
| Цех (участок) электролиза магния |  |  |  |  |
| Цех (участок) производства кристаллического кремния |  |  |  |  |
| Цех (участок) производства и электротермического силумина |  |  |  |  |
| Цех (участок) производства глинозема |  |  |  |  |
| 13.2.2. Производства меди, никеля и кобальта |
| Цех (участок) плавильный | 2.1, 2.2., 2.3, 2.4. | 3.2. | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку получения расплавов цветных металлов, а также наличия опасных веществ |
| 13.2.3. Производства титана |
| Цех (участок) по производству титана | 2.1, 2.2., 2.3, 2.4 | 3.2 | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку получения расплавов цветных металлов, а также наличия опасных веществ |
| 13.2.4. Производства олова |
| Цех (участок) по производству олова | 2.1, 2.2., 2.3, 2.4. | 3.2. | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку получения расплавов цветных металлов, а также наличия опасных веществ |
| 13.2.5. Производства сурьмы |
| Цех (участок) по производству сурьмы | 2.1, 2.2., 2.3, 2.4. | 3.2. | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку получения расплавов цветных металлов, а также наличия опасных веществ |
| 13.2.6. Производства свинца, цинка, ртути, ванадия, германия, циркония, гафния и других редкоземельных материалов |
| Цех (участок) по производству *(32) | 2.1, 2.2., 2.3, 2.4. | 3.2. | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку получения расплавов цветных металлов, а также наличия опасных веществ |
| 13.2.7. Производства порошков и пудр из металлов и сплавов на их основе (железа, алюминия, магния, олова и других металлов) |
| Цех (участок) производства по получению порошков (пудр) *(33) | 2.1, 2.2., 2.3, 2.4. | 3.2. | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку получения опасных веществ и использования воспламеняющихся газов |
| 13.2.8. Производство благородных металлов |
| Цех (участок) по производству *(34) | 2.1, 2.2., 2.3, 2.4. | 3.2. | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку получения опасных веществ и использования воспламеняющихся газов |
| Участок, цех гидрометаллургического производства *(32) |  |  |  |  |
| 13.2.8. Производство кислот |
| Участок кислотного хозяйства*(35) | 2.1, 2.2., 2.3, | 3.1. или 3.2 | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку получения опасных веществ |
| 13.3. Опасные производственные объекты газового хозяйства, коксохимических и других производств |
| Площадка водородной станции | 2.1, 2.2, 2.3, 3.2. | 3.1 или 3.2 | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку получения Идентифицируются по признаку использования воспламеняющихся газов |
| Площадка (участок) газового цеха |  |  |  |  |
| Участок газоочистной установки |  |  |  |  |
| Цех (участок) по производству люнкеритов и экзотермических смесей | 2.1, 2.2, 2.3, 3.2 | 3.2. | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку получения горючего вещества |
| Цех коксовый | 2.1, 2.2, 2.3, 3.2 | 3.2 | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку получения воспламеняющихся газов и токсичных веществ |
| Цех пекококсовый |  |  |  |  |
| Цех улавливания химических продуктов |  |  |  |  |
| Цех смолоперерабатывающий |  |  |  |  |
| Цех ректификации сырого бензола | 2.1, 2.2, 2.3, 3.2 | 3.1 или 3.2. |  |  |
| Склад бензола |  |  |  |  |
| Цех (отделение) ректификации пиридиновых и хинолиновых оснований |  |  |  |  |
| Участок станции (установка) воздухоразделительной | 2.1, 2.2., 2.3, | 3.2. | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку получения окисляющих веществ |
| Склад хлора | 2.1., 2.3, | 3.1 или 3.2. |  | Идентифицируется по признаку хранения токсичного вещества |
| Склад аммиака | 2.1., 2.2. | 3.1 или 3.2 |  |  |
| Аммиакопровод |  |  |  |  |
| 14. Опасные производственные объекты производства черных и цветных металлов (межотраслевые) |
| Цех (участок) литейный *(36) | 2.1, 2.2, 2.3., 2.4. | 3.2. | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку получения расплавов металлов и использования опасных веществ. |
| 15. Опасные производственные объекты, использующие стационарно установленные грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги и фуникулеры |
| Площадка (название типа) крана *(37) | 2.3. | 3.3 | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку использования стационарно установленных грузоподъемных механизмов |
| Участок механизации *(38) |  |  |  | Идентифицируются по признаку использования стационарно установленных грузоподъемных механизмов. |
| Участок транспортный гараж *(39) |  |  |  |  |
| Объекты, где используются подъемные сооружения *(40) |  |  |  |  |
| Площадка, цех, участок *(41) (его конкретное название) |  |  |  |  |
| Жилищный фонд *(42) | 2.3. | 3.3. | Границы административной зоны, обслуживаемой эксплуатирующей организацией | Идентифицируются по признаку использования стационарно установленных грузоподъемных механизмов (лифтов) |
| Здание (комплекс зданий) административное *(43) | 2.3. | 3.3. | Контур здания или территории | Идентифицируются по признаку использования стационарно установленных грузоподъемных механизмов (лифтов) |
| Канатная дорога *(44) | 2.3. | 3.3. | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку использования стационарно установленных грузоподъемных механизмов |
| Фуникулер |  |  |  |  |
| Дистанция метрополитена *(45) | 2.3. | 3.3. | Границы дистанции метрополитена | Идентифицируются по признаку использования стационарно установленных грузоподъемных механизмов (эскалаторов) |
| 16. Опасные производственные объекты хранения, переработки и использования растительного сырья *(46) |
| Отдельно стоящее приемно-отпускное устройство *(47) |  |  |  | Идентифицируется по признаку образования опасного вещества (взрывоопасной пыли). |
| Элеватор *(48) |  |  |  |  |
| Склад силосного типа *(49) |  |  |  |  |
| Склад бестарного напольного хранения растительного сырья *(50) | 2.1., 2.2., 2.3. | 3.3 | Граница опасной зоны |  |
| Склад бестарного хранения муки |  |  |  |  |
| Механизированный склад бестарного напольного хранения *(51) |  |  |  |  |
| Отделение (участок) растаривания, взвешивания, просеивания муки, размола сахарного песка |  |  |  |  |
| Подготовительное (подработочное), (дробильное) отделение *(52) |  |  |  |  |
| Приемно-очистительная (сушильно-очистительная) башня | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.3 | Граница опасной зоны |  |
| Отдельно стоящий сушильный участок растительного сырья *(53) |  |  |  |  |
| Солодовенный цех, участок |  |  |  |  |
| Цех (участок) по производству муки *(54) |  |  |  |  |
| Цех (участок) по производству комбикормов (кормовых смесей) |  |  |  |  |
| Цех (участок) по производству крупы *(55) |  |  |  |  |
| Цех (участок) для предварительного дозирования и смешивания комбикормового сырья *(55) |  |  |  |  |
| Цех (участок) гранулирования, брикетирования отрубей, комбикормов, кормовых смесей |  |  |  |  |
| Цех (участок) агрегатных (блочно-модульных) установок по производству муки, крупы, комбикормов |  |  |  |  |
| Кукурузообрабатывающий цех (участок) |  |  |  |  |
| Семяобрабатывающий цех (участок) |  |  |  |  |
| Цех (участок) по очистке и сортировке мягкой тары |  |  |  |  |
| Цех (участок) производства древесной муки (древесных гранул), древесностружечных (древесноволокнистых) плит, фанеры | 2.1., 2.2., 2.3. | 3.3 | Граница опасной зоны |  |
| Цех (участок) по изготовлению изделий и деталей из древесины, древесностружечных, древесноволокнистых плит, фанеры *(56) |  |  |  |  |
| Цех (участок) фасовочного отделения сахарного производства |  |  |  |  |
| Цех (участок) производства порошка *(57) |  |  |  |  |
| Цех (участок) подготовки табачного сырья |  |  |  |  |
| Цех (участок) растаривания и сортировки растительного сырья *(58) |  |  |  |  |
| 17. Опасные производственные объекты, связанные с транспортировкой опасных грузов |
| Участок транспортирования опасных веществ *(59) | 2.1, 2.2 | 3.2 | В границах полосы отвода | Идентифицируется по признаку транспортирования опасных веществ |
| 18. Опасные производственные объекты при добыче минеральных вод |
| Скважина минеральных вод *(60) | 2.1, 2.2 | 3.2 или 3.3 | Границы горного и земельного отвода | Идентифицируются по признаку использования оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа и при температуре нагрева воды более 115 ° С, сопутствующее выделение опасного вещества. |

Нумерация в таблице приводится в соответствии с источником

Примечание: применяемые в Перечне... числовые обозначения признака опасности:

- 2.1 - получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование, уничтожение опасных веществ, указанных в приложении 1 к Федеральному закону "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";

- 2.2 - использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115°С;

- 2.3.- использование стационарно установленных грузоподъемных механизмов, эскалаторов, канатных дорог, фуникулеров;

- 2.4.- получение расплавов черных и цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов;

- 2.5.- ведение горных работ, работ по обогащению полезных ископаемых, а также работ в подземных условиях

и типа объекта:

- 3.1 - объект с опасными веществами в количестве, равном или превышающем количество, установленное приложением 2 к Федеральному закону "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";

- 3.2 - объект с опасными веществами в количестве, меньшем предельного количества, установленного приложением 2 к Федеральному закону "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";

- 3.3. не относящийся к объектам типа 3.1 и 3.2, но обладающий признаками опасности 2.1 - 2.5.

______________________________

* - при определении типа объекта учитывается использование взрывчатых материалов на местах производства взрывных работ, а также использование опасных веществ

** - при определении типа объекта учитывается количество опасного вещества.

*** - при размещении опасных веществ тип опасности определяется в зависимости от наличия в производстве опасного вещества или его отсутствия.

______________________________

*(1) - в названии указывается конкретное наименование сырья, добываемого с помощью драг, земснарядов и т.п.

*(2) - в названии объекта указывается конкретный тип взрывчатых материалов, изделий из них.

*(3) - полигоны для испытаний и уничтожения взрывчатых материалов при складах взрывчатых материалов организаций, ведущих взрывные работы, идентифицируются в составе складов взрывчатых материалов.

*(4) - в состав объекта входят все буровые установки подразделения организации, осуществляющего ведение буровых работ

*(5) - в состав объекта входят все установки для ремонта скважин, эксплуатируемые соответствующим подразделением организации

*(6) - в состав объекта входят скважины всех категорий (пробуренные), замерные устройства, блок распределения воды, блок закачки химреагентов, распределения воды КИПа, расположенные на территории участка, куста, площадки или месторождения.

*(7) - в составе: фонда скважин, газопроводов подземного хранилища газа, установки подготовки газа подземного хранилища газа, компрессорной станции, установок буровых и установок для ремонта скважин.

*(8) - в названии объекта указывается конкретное название площадки, цеха, участка завода.

*(9) - в названии объекта указывается название структурного подразделения организации.

*(10) - в названии объекта указывается название структурного подразделения организации.

*(11) - в названии указывается название нефтепродукта или аммиака

*(12) - в названии объекта указывается название конкретного цеха, участка, установки.

*(13) - в составе: товарных парков, насосных и сливо-наливных эстакад.

*(14) -указывается конкретно наименование получаемого газа, метод.

*(15) - указывается конкретно наименование сырья или продукта.

*(16) - на производственных площадках.

*(17) - включая хлораторную, площадки выгрузки контейнеров с хлором, сливо-наливные устройства.

*(18) - включая участки приема хранения, транспортировки, подготовки сырья и полученных продуктов.

*(19) - в состав объекта входят подземные распределительные газопроводы, а также, при наличии, наземные газопроводы и все газопотребляющее оборудование.

*(20) - в состав объекта входят подземные распределительные газопроводы, а также при наличии, наземные газопроводы и все газопотребляющее оборудование.

*(21) - в состав объекта входят наружные газопроводы, газопроводы-вводы с установленной на них арматурой, здания и сооружения на них, а также газорегуляторные пункты в зданиях, сооружениях и блоках, устройства электрохимической защиты стальных газопроводов от коррозии, АСУ ТП, объекты их электропровода и электроснабжения.

*(22) - в состав объекта входят газопровод и газопотребляющее оборудование, а также газоиспользующие установки (газовые турбины, технологические линии и др.) в зданиях и сооружениях, а также подводящие газопроводы (внутриплощадочные и внеплощадочные) организации.

*(23) - в составе объекта идентифицируются подводящие и внутренние системы газоснабжения всех газифицированных котельных, находящихся на балансе тепло обеспечивающих организаций жилищно-коммунального хозяйства, муниципалитета и иных теплообеспечивающих орг-ций.

*(24) - в составе объекта идентифицируются машинное и котельное отделения, деаэраторная площадка.

*(25) - в составе объекта идентифицируются площадка химводочистки, компрессорной, электролизной, материального склада, склада химреагентов и т.п.

*(26) - в составе объекта идентифицируются топливное хозяйство, расположенное на территории ТЭЦ, ГРЭС.

*(27) - идентифицируются в качестве объекта в случае их размещения вне помещения главного корпуса ТЭЦ, ГРЭС. В состав объекта входят дымоходные трубы котельной.

*(28) - идентифицируются в качестве объекта отдельно стоящие котельные с автономным питанием, включая сеть трубопроводов в контурах здания котельной

*(29) - идентифицируются все котельные, обслуживаемые теплоэнергетической организацией жилищно-коммунального хозяйства, административно-хозяйственной структурой. В состав объекта входят дымоходные трубы котельной

*(30) - идентифицируется трубопроводы воды с температурой воды более 115°С или пара с давлением более 0,07 МПа (кроме бытовых установок и сетей).

*(31) - идентифицируются расположенные на территории организации объекты, на которых используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115°С, в названии объекта указывается конкретное наименование площадки, цеха или участка организации.

*(32) - в названии объекта указывается наименование соответствующего металла.

*(33) - в названии объекта указывается наименование соответствующего металла.

*(34) - в названии объекта указывается наименование соответствующего металла.

*(35) - указывается конкретное название кислоты

*(36) - в названии объекта указывается наименование производимого металла.

*(37) - в названии объекта указывается конкретное наименование одного стационарно установленного крана (козлового, портового, мостового, портового и т.д.).

*(38) - идентифицируются объекты, на которых организацией (типа ПМК, управления механизации, дорожно-строительного управления, и т.п. организаций) эксплуатируются стреловые краны (автомобильные, пневмоколесные, гусеничные, прицепные, башенные), подъемники (вышки), краны железнодорожные, краны-трубоукладчики, краны-манипуляторы.

*(39) - идентифицируются объекты, на которых организацией эксплуатируются стреловые краны (автомобильные, пневмоколесные, гусеничные, прицепные, башенные), подъемники (вышки), краны железнодорожные, краны-трубоукладчики, краны-манипуляторы для нужд собственного производства.

*(40) - идентифицируются объекты, на которых индивидуальным предпринимателем эксплуатируются стреловые краны (автомобильные, пневмоколесные, гусеничные, прицепные), подъемники (вышки), краны железнодорожные, краны-трубоукладчики, краны-манипуляторы.

*(41) - идентифицируются объекты, на которых эксплуатируются подъемные механизмы, в том числе лифтовые площадки, эскалаторы.

*(42) - в составе объекта идентифицируются все оборудованные лифтами здания, входящие в жилой фонд, обслуживаемый муниципальными предприятиями, жилищно-коммунальными хозяйствами.

*(43) - в составе объекта идентифицируется комплекс зданий организации, расположенных на отдельной территории, эксплуатирующие подъемные сооружения, в том числе эскалаторы.

*(44) - в составе объекта идентифицируется весь комплекс канатных дорог, эксплуатируемых на определенной территории организации.

*(45) - при отсутствии дистанции метрополитена в качестве объекта идентифицируется метрополитен в целом.

*(46) - идентифицируются объекты в закрытых помещениях и с учетом транспортных галерей

*(47) - идентифицируются отдельно стоящие приемно-отпускные устройства для приема и отпуска растительного сырья и продуктов его переработки с железнодорожного, автомобильного и водного транспорта.

*(48) - идентифицируются элеваторы для хранения растительного сырья и продуктов его переработки.

*(49) - идентифицируются склады для хранения растительного сырья и продуктов его переработки в силосах и бункерах (за исключением складов бестарного хранения муки).

*(50) - идентифицируются склады хранения зерна, комбикормов, травяной муки, дрожжей, мучнистого и масленичного сырья, жмыхов, шротов и другого растительного сырья.

*(51) - идентифицируются механизированные склады хранения растительного сырья и продуктов его переработки

*(52) - идентифицируются отделения по очистке, измельчению растительного сырья и продуктов его переработки в составе кондитерских, пище концентратных, пивоваренных, спиртовых производств и производств растительного масла.

*(53) - в названии объекта указывается конкретное наименование растительного сырья

*(54) - агрегатные (блочно-модульные) установки идентифицируются в качестве отдельного объекта, в названии объекта указывается конкретное наименование цеха

*(55) - идентифицируются отдельно стоящие цеха.

*(56) - идентифицируются объекты, эксплуатирующиеся в закрытых помещениях, с учетом аспирационных и (или) пневмотранспортных сетей (систем), участков механического перемещения (транспортирования), сбора и хранения древесностружечных, древесноволокнистых и пылевых отходов. В названии объекта указывается конкретное наименование производства, в состав которого он входит (столярное, погонажное, мебельное, строительное и т.п.)

*(57) - в названии объекта указывается конкретное наименование порошка (кофе, какао, бобов)

*(58) - указать в названии конкретное название сырья (льняного, ткацкого, прядильного, или текстильного производства)

*(59) - идентифицируется объект организации, в случае если она владеет на правах собственности или аренды одним из ниже перечисленным:

- ж/д путями или автодорогами необщего пользования для транспортирования опасных вещест (есть обслуживающая структура, собственная или нанимаемая);

- техническими средствами, в которых осуществляется транспортировка опасных веществ в том числе по путям (дорогам) необщего пользования;

- техническими средствами, с помощью которых транспортируются опасные вещества в том числе по путям (дорогам) необщего пользования;

*(60) - идентифицируются скважины метановые, углекислые с содержанием газа СО2 > 2000 мг/л, сероводородные с содержанием растворенного газа H2S > 200 мг/л, напорные с давлением >0,07 МПа, гидротермальные с температурой более 115°С.

Приложение 2

Рекомендуемый состав дополнительных сведений, рассматриваемых органами Ростехнадзора при проверке правильности идентификации опасных производственных объектов

1. Для опасных производственных объектов, подлежащих декларированию промышленной безопасности при перерегистрации и внесении изменений, рекомендуется рассматривать сведения, содержащиеся в декларации промышленной безопасности.

2. Для других опасных производственных объектов рекомендуется рассматривать сведения в составе:

2.1 Информацию о составляющих опасного производственного объекта - участки, установки или другие составные части, объединяющие технические устройства или их совокупность по техническому принципу и входящие в состав опасных производственных объектов.

2.2. Данные о количествах опасных веществ на опасных производственных объектах, в том числе сведений об опасных веществах.

2.3. Сведений о размерах и границах территории, санитарно-защитных и/или охранных зонах опасного производственного объекта.

2.4. Сведений о применяемых технологиях, основных и вспомогательных производствах.

2.5. Перечня имеющихся и/или необходимых лицензий на виды деятельности, связанные с эксплуатацией опасных производственных объектов.

2.6. Перечня имеющихся и/или необходимых разрешений на применение технических устройств (основного технологического оборудования).

Состав дополнительных сведений, рассматриваемых органами Ростехнадзора при контроле правильности идентификации опасных производственных объектов, может быть исходя их технологических и других особенностей опасных производственных объектов.